## Slide 1
AXTP
Kickoff
为什么改、怎么用、如何推进
面向产品、研发、测试、runtime、SDK、mock server 与发布的统一协议生命周期。
01
为什么改成 AXTP？
02
AXTP 是什么，为什么能解决旧问题？
03
各个角色怎么用？
04
后续怎么推进，Roadmap 如何？
Source: KICKOFF.md
01

## Slide 2
WHY NOW
旧协议的问题不是字段不好看，而是生产方式撑不住了
AXTP Kickoff
02
问题
典型表现
后果
事实分散
Word / Excel / 固件宏 / 客户端常量各写一份
变更要人工同步
传输割裂
HID / TCP / WebSocket / HTTP / BLE 语义各不相同
同一能力行为不一致
能力混乱
控制、事件、流、升级塞进业务命令
边界不清，测试难覆盖
SDK 临时交付
客户要统一 SDK 时再补文档、示例、测试说明
周期不可控，支持成本高
迁移无路径
AXDP、Rooms、VM33、Signage 各有历史包袱
每个项目重新设计
外部驱动：客户需要统一 SDK、稳定协议参考、跨端行为一致和可验证交付。
内部驱动：已有产品验证过，统一、清晰、低延迟的交互协议会让设备和软件协作更丝滑。

## Slide 3
ROOT CAUSE
根因是旧协议把四件事绑在了一起
AXTP Kickoff
03
旧协议把“怎么传”“传什么”“谁来实现”“怎么验收”绑在了一起。
怎么传
HID / TCP / WS / BLE
传什么
命令 / 事件 / 流 / 升级
谁实现
固件 / App / 云端 / SDK
怎么验收
测试脚本 / 联调 / 客户反馈
产品线变多后，一个字段变化会同时牵动固件、App、上位机、云端、SDK、测试、mock server 和客户文档。
所以改版的重点不是重画包头，而是建立稳定的协议边界。

## Slide 4
WHAT CHANGES
AXTP 把耦合拆成可实现、可评审、可验收的边界
AXTP Kickoff
04
链路怎么传
Transport / Frame
运行时怎么管理
CONTROL
业务怎么调用
RPC
大数据怎么走
STREAM
能力怎么定义
domain.feature + registry
SDK 怎么交付
generator + spec lock
测试怎么验收
conformance
从“各端根据经验同步”变成“需求进入流程，事实由 registry 锁定，runtime 和测试消费同一份合同”。

## Slide 5
WIRE FORMAT
协议线格式比抽象分层更能说明 AXTP 框架
AXTP Kickoff
05
Standard Framed wire format
Magic
AX
Ver
LE
Type
LE
PayloadLen
LE
Src
LE
Dst
LE
MessageId
LE
Frag
LE
Payload N
N bytes
CRC
16b
Frame Header 12B
Type=CONTROL
opcode + controlId + statusCode + TLV body
Type=RPC
JSON { sid, op, d } 或 Binary RPC Header(15B) + body
Type=STREAM
streamId + seqId + cursor + data
Header 不写业务语义
它只负责把字节流切成可校验、可分片、可分发的 AXTP Frame。具体业务由 Payload parser 和 registry 接着解释。
WebSocket JSON: JSON { "sid": "...", "op": N, "d": { ... } }

## Slide 6
SOURCE OF TRUTH
协议工作从材料流转变成生命周期
AXTP Kickoff
06
业务输入
docs/business
>
场景流程
docs/flows
>
协议草案
docs/protocol
>
事实锁定
registry
>
生成合同
protocol + generated
>
验收输入
docs/conformance
草案可以讨论
docs/protocol
registry 才是事实
registry/domains
generated 只能生成
docs/generated
conformance 用来验收
docs/conformance
核心纪律：不绕过草案直接写 registry，不手写 generated，不从口头需求实现 runtime。

## Slide 7
DOMAIN FEATURE
先确认能力边界，再定义方法、事件与 schema
AXTP Kickoff
07
AXTP 不从“新增 command”开始，而是从 domain.feature 开始。
domain
大业务域，例如 audio / video / camera / network / firmware
domain.feature
稳定能力块，例如 audio.algorithm、network.wifi、firmware.update
method / event / schema
具体动作、状态变化、参数和返回值
audio.algorithm
getCapabilities / setConfig / configChanged
network.wifi
getConfig / setConfig / configChanged
firmware.update
prepare / install / stateChanged
video.framing
getConfig / setConfig / framingChanged
这一步决定 SDK、mock server、测试和文档如何组织，也决定旧协议迁移时哪些能力应该保留、合并或废弃。

## Slide 8
ROLE MAP
入口不同，但大家遵循同一条协议生命周期
AXTP Kickoff
08
产品 / 业务
docs/business
docs/flows
legacy evidence
>
协议 / 架构
docs/protocol
registry
generate + validate
>
Runtime / SDK
AXTP_SPEC.lock
protocol yaml
docs/conformance
>
测试
generated json
manifest.yaml
cases/**
>
发布
docs/release
spec artifact
runtime matrix
统一判断：这个需求在哪里输入？草案在哪里评审？事实在哪里锁定？runtime 从哪里实现？测试按什么验收？

## Slide 9
PHASE 1 CORE
第一阶段只跑通最小核心链路，不背未来复杂度
AXTP Kickoff
09
Client
Server
>
CONTROL OPEN
<
CONTROL ACCEPT
<
RPC Hello
>
RPC Identify
<
RPC Identified
>
Request / Response / Event
>
HEARTBEAT / HEARTBEAT_ACK
>
CLOSE / CLOSE_ACK
实现：OPEN / ACCEPT
实现：HEARTBEAT
实现：CLOSE
实现：RPC Hello / Identify
暂缓：ACK/NACK/STREAM

## Slide 10
ROADMAP
推进顺序：核心可跑，runtime 可验收，再进入真实产品链路
AXTP Kickoff
10
P1
核心协议冻结
Hello / Identify / OPEN / ACCEPT
P2
Core Runtime MVP
Frame / Session / Request / Event
P3
NA20 首个落地
pairing / OTA / stream / axtpctl
P4
老协议迁移
AXDP / Rooms / Signage / VM33
P5
能力域评审
device / system / camera / diagnostic
P6
发现与工具链
discovery / probe / replay / inspector
P7
Conformance 发布质量
core + business suite / matrix
v1.0
稳定基础设施
wire / registry / runtime / release
节奏原则：不一次性写全所有协议域。先让核心协议可跑，再用真实产品闭环校验，再补齐迁移、工具链和发布质量。

## Slide 11
PRIORITY
P0/P1/P2 把协议改革落到可执行的交付顺序
AXTP Kickoff
11
P0
马上要跑通
WebSocket JSON 控制面
OPEN / ACCEPT / HEARTBEAT / CLOSE
device.* / system.* / video.framing
P1
能力和工具补齐
camera image / exposure / calibration
diagnostic
axtpctl / probe / inspector
P2
等场景明确后推进
STREAM 完整 profile
ACK / NACK / RESUME / 低带宽
Rooms / Signage / uxplay / VM33 深迁移
P0 先保证 App、Web、云端、外部 SDK、测试和设备 runtime 都能进入同一条最小闭环。

## Slide 12
ACCEPTANCE
AXTP 成功不看文档数量，而看四个可验证结果
AXTP Kickoff
12
01
新业务能从需求进入草案，再进入 registry 和 generated。
02
runtime 能按 spec lock 实现，并通过声明的 conformance。
03
测试能明确判断失败归属，而不是靠人工解释。
04
外部客户能拿到统一 SDK、稳定协议参考和可验证交付物。
如果这四件事成立，AXTP 就不只是一套协议格式，而是一套可以持续交付设备能力的工程体系。